Руководство пользователя DP801B

1. Введение

Принадлежности

Сигнальный кабель VGA

12 В постоянного тока, 2A адаптер питания

2.	Настройка

- Подключите адаптер питания в ближайшее гнездо. Подключите адаптер питания к порту электропитания на задней панели монитора.

- Установите с помощью компьютера разрешение дисплея 800 x 600 60 Гц. Подключите сигнальный кабель VGA, идущий от коннектора D-sub (аналоговый) видеокарты компьютера к 15-ти пиновому коннектору D-sub, расположенному на задней поверхности монитора. Если на монитор выводится изображение, это значит, что настройка завершена.

### Монтаж VESA:

- Выключите монитор и отсоедините адаптер питания.

- Снимите стенд, удалив колпачки и отвинтив винты задней поверхности.

- Выровняйте адаптер VESA по отношению к отверстиям в монтажной панели VESA и закрепите с помощью винтов, поставляемых вместе с основанием рычажного типа, кронштейном для настенной установки или другим основанием.

3. Отображение выполняемых функций на экране (OSD)

Панель управления функциями OSD расположена сзади. Имеется пять кнопок, описание их функций приведено ниже:

1. Кнопка Power для включения и выключения электропитания панели.

2. Кнопка Menu для входа / выхода из главного меню OSD и для входа в подменю.

3. Кнопки Up и Down для регулировки уровня выбранных пунктов меню.

4. Кнопка Exit для выхода из пунктов подменю.

Главное меню

Главное меню открывается с помощью кнопки Menu. В главном меню имеется пять подменю: Brightness/Contrast (яркость / контраст), Image Adjust (настройка изображения), Colour (цвет), OSD Setup (регулировка OSD) и Advanced (дополнительное). Выбор подменю осуществляется с помощью кнопок Up и Down а ввод выбранного пункта осуществляется с помощью кнопки Menu.

Выход из меню OSD осуществляется с помощью кнопки Exit.

Яркость / контраст:

В подменю яркость / контраст имеется пять пунктов: Яркость, контраст, автоматическая регулировка уровня и автоматическая регулировка яркости.

Яркость / контраст:

1. Выбор пунктов осуществляется с помощью кнопок Up и Down, а ввод выбранного пункта – с помощью кнопки Menu;

2. На экран выводится индикатор значения параметра. Диапазон значений: от 0 до 100;

3. Отрегулируйте яркость с помощью кнопок Up и Down;

4. Для выхода нажмите кнопку Exit.

Автоматическая регулировка уровня:

1. Для входа в подменю нажмите кнопку Menu, когда пиктограмма подменю будет подсвечена;

2. Нажмите кнопку Menu для входа в режим автоматической регулировки уровня или кнопку Exit для выхода.

Автоматическая регулировка яркости:

1. Для входа в подменю нажмите кнопку Menu, когда пиктограмма подменю будет подсвечена;

2. Для выбора «включение» или «выключение» нажмите кнопку Up или Down;

3. Для выхода нажмите кнопку Exit.

Настройка изображения:

В подменю настройка изображения имеется четыре пункта: H-Position (положение по горизонтали), V-Position (положение по вертикали), Clock (часы) и Phase (фаза).

1. Выбор пунктов осуществляется с помощью кнопок Up и Down, а ввод выбранного пункта – с помощью кнопки Menu;

2. На экран выводится индикатор значения параметра. Диапазон значений: от 0 до 100;

3. Отрегулируйте яркость с помощью кнопок Up и Down;

4. Для выхода нажмите кнопку Exit.

Цвет:

В подменю цвет имеется четыре пункта: 6500K, 9300K, Native (исходный цвет) и Custom colour (цвет, задаваемый пользователем).

1. Для выбора пунктов меню используйте кнопки Up и Down, а затем кнопку Menu.

2. При выборе 6500K, 9300K и Native, рядом со словами будет стоять птичка.

3. При выборе Custom colour, нажмите кнопки Menu для выбора R, B и G и выполните настройку с помощью

кнопок Up и Down. Затем нажмите кнопку Exit.

Настройка OSD:

Имеется пять пунктов: Language (язык), OSD H-Position (положение по горизонтали), OSD V-Position (положение по вертикали), OSD Timeout (задержка) и OSD Transparence (прозрачность).

Язык:

1. Для входа в подменю нажмите кнопку Menu, когда пиктограмма подменю будет подсвечена;

2. Выбирайте язык с помощью кнопок Up или Down и Menu;

3. Для выхода нажмите кнопку Exit.

OSD H-Position (положение по горизонтали), V-Position (положение по вертикали), Timeout (задержка), Transparence (прозрачность):

1. Выбор пунктов осуществляется с помощью кнопок Up и Down, а ввод выбранного пункта – с помощью кнопки Menu;

2. На экран выводится индикатор значения параметра.  Отрегулируйте яркость с помощью кнопок Up и Down;

3. Для выхода нажмите кнопку Exit.

Дополнительно:

В подменю «дополнительно» имеется два пункта: Input select (выбор ввода) и Factory recall (замена дефектной продукции).

1. В меню Input select показаны два пункта, однако, наше устройство поддерживает только Analogue (аналоговый);

2. Для Factory recall (замена дефектной продукции), нажмите кнопку Menu входа и кнопку Exit для выхода.

4. Технические характеристики изделия

|  | Рабочая площадь экрана | 8 дюймов |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение | 800 (RGB) x 600 |
|  | Активная область экрана (мм) | 162,0 (ширина) x 121,5 (высота) |
|  | Шаг пикселя (мм) | 0,0675 (ширина) x 0,2025 (высота) |
| Панель | Время отклика TR/TF | 10 / 15 мс |
|  | Контраст изображения | 500:1 |
|  | Угол обзора Вверх / вниз / влево / вправо | 50°/ 70°/ 70°/ 75° |
|  | Яркость белого | 250 кандел / м2 |
| Мощность | Потребляемая мощность | ≦12 Ватт |
|  | Температура хранения | -10°C – +60°C |
| Окружающие условия | Рабочая температура | 0°C – +50° |
|  | Рабочая влажность | +40° 90%, относительной влажности, максимум |
| Монтаж | Стандартный | Совместимый с VESA (100 мм x 100 мм) |

* Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.